## Slide 1
Имеет ли управление энергопотреблением на стороне потребителя смысл в России
Докладчик: Говоров Д.С.
30 января 2013 года
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
СООБЩЕСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ

## Slide 2
Снижение цены за счет активности потребителей
Потребители своими действиями способны влиять на цену рынка
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
СООБЩЕСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
Маржинальная цена (Црсв) – равновесная цена
Ц,руб/МВт
Р,МВт
Спрос потребителей
(мотивация к снижению затрат)
Предложение
поставщиков
Давление потребителей на цену «вниз»:
Управление потреблением (Demand Response)
Программы по энергосбережению
Эффективная стратегия потребителя

## Slide 3
Либерализация выхода на ОРЭ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
СООБЩЕСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
НПА:
1. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»
2. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»
Основные изменения:
С момента вступления ПП №442 в силу:
1). выход мелких потребителей (до 1,8 МВт) и крупных потребителей в начале периода регулирования или с 1 апреля 2013г. на ОРЭМ осуществляется без выплаты ГП компенсации выпадающих доходов в части СН;
2). отменяется заключение РЭКов об отсутствии отрицательных социально-экономических последствий для региона при выходе на опт потребителя
с 1 октября 2012 г. субъекты ОРЭ по соответствующим ГТП могут осуществлять покупку (поставку) э/э и (или) мощности на ОРЭ с 1 числа 1 месяца очередного квартала, следующего за кварталом, не позднее первого 1 последнего месяца которого ими были выполнены требования договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии (мощности)
с 1 октября 2012 г. вводится уведомительный порядок включения в сводный прогнозный баланс, информационный обмен осуществляется через НП СР

## Slide 4
Предпосылки управления потреблением
(Demand Response) в России
Необходимо создать в РФ экономически эффективные механизмы для вовлечения активных потребителей в процесс управления потреблением в целях достижения системного эффекта
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
СООБЩЕСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
Функционирование оптового рынка электроэнергии РФ по принципу маржинального ценообразования: загрузка генерирующих объектов производится в соответствии с их ценовыми заявками по мере возрастания цены. Цену рынка формируют наиболее дорогие из отобранных заявок поставщиков.
Краткосрочное замещение незначительного объема наиболее дорогой генерации в пиковые периоды способно привести к значительному экономическому эффекту для потребителей электроэнергии в целом
В различных энергосистемах в настоящее время применяются механизмы управления спросом на стороне потребителя для снижения цен на электроэнергию и замещения дорогих источников генерации (США, Великобритания, Италия, Австралия и др.)
В мире ведутся исследования по разработке и внедрению перспективных технических и технологических решений по управлению спросом на стороне потребителя.
Управление спросом на стороне потребителя – способность потребителя электроэнергии добровольно снижать свое потребление в целях получения экономического эффекта
Предпосылки:

## Slide 5
Управление потреблением (Demand Response)
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
СООБЩЕСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
Технологическое
возможность разгрузки или ограничения потребителя, в том числе в целях предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций
Экономическое разгрузка при высоких ценах на электроэнергию
Ограничение или отключение потребителя является частью существующей системы обеспечения надежности функционирования ЕЭС России (в рамках действующего законодательства является его обязанностью). АЧР~60% Σ объема потребления в ЕЭС России, САОН~17% Σ объема потребления в ЕЭС России, графики временного ограничения и отключения
ограничение потребления направлено на обеспечение безаварийной работы ЕЭС, что затрудняет оценку экономических параметров
Изменение или останов производственного цикла, частичное отключение освещения и т.д.
Регулирование интенсивности работы двигателей насосных систем, сокращение времени работы системы вентиляции и кондиционирования
Управление собственной генерацией (в т.ч. включение резервных источников питания и накопителей энергии)
Внедрение на промышленных предприятиях программ по энергосбережению и энергоэффективности
Оптимизация графика загрузки за счет сглаживания пика потребления (пика региона)
Источник данных: ОАО «СО ЕЭС»

## Slide 6
Строительство распределенной генерации –
пример управления потреблением в РФ
Несмотря на отсутствие государственной политики в области управления потреблением, активные потребители в РФ уже используют механизм строительства и эксплуатации собственной распределенной генерации
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
СООБЩЕСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
Распределенная генерация – строительство и эксплуатация генерирующих объектов электрической
(и тепловой) энергии преимущественно для собственных нужд потребителями электрической энергии
Вводы собственной генерации, замещающей потребление от ОЭС (Тюмень)
Основные мотивы строительства до 2012 года (~1500 МВт):
утилизация ПНГ
альтернатива дорогому присоединению к сетям
удачные площадки
Строительство после 2012 года:
Завершение начатых и одобренных проектов (до 500 МВт)
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
 | 600 | 650 | 750 | 800 | 1200 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800
МВт
Отсутствие свободных мощностей для подключения
Снижение стоимости энергообеспечения (1000–2000 МВт, в зависимости от цены на электроэнергию)
начато / одобрено
существующие проекты, реализуемые при росте цен
построено

## Slide 7
Строительство распределенной генерации –
пример управления потреблением в РФ
Необходимо создание государственной политики в сфере распределенной генерации и пересмотр подхода к формированию схем и программ развития электроэнергетики РФ с учетом возможности управления потреблением на стороне потребителя
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
СООБЩЕСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
Развитие распределенной генерации – общемировая тенденция:
Повышение энергоэффективности, в т.ч. за счет использования в качестве топлива побочных продуктов промышленного производства
Снижение затрат на э-э (тепло), в т.ч. на долгосрочную перспективу
Возможность долгосрочного планирования развития основного производства
Для системы в целом:
Для системы в целом:
Снижение инвестиционных затрат «большой энергетики» (генерирующих и сетевых компаний)
Повышение надежности энергоснабжения
Противодействие со стороны сетевых компаний:
Избыточные требования по тех. присоединению
Лоббирование оплаты услуг по передаче по присоединенной максимальной мощности
Для активного потребителя:

## Slide 8
Возобновляемая энергетика в России
Цена на электроэнергию (с учетом мощности) на квалифицированном оборудовании ВИЭ в 2012 году составляет от 3,5 до 10 руб/кВтч и более. Рост цен на электроэнергию для конечного потребителя неизбежен!
Источник данных: НП Совет рынка, оценка НП «СПЭ»
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Ветряные ЭС | 0 | 150 | 350 | 950 | 1650 | 2650 | 4150 | 6150
Малые ГЭС | 0 | 65 | 305 | 588 | 851 | 1145 | 1543 | 1971
ЭС на биомассе | 0 | 20 | 70 | 120 | 200 | 300 | 420 | 580
ЭС на биогазе | 0 | 10 | 25 | 50 | 90 | 150 | 230 | 330
Солнечные ЭС | 0 | 100 | 270 | 490 | 740 | 1030 | 1490 | 2000
МВт
+196%
+115%
+61%
+49%
+48%
+41%
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
СООБЩЕСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
Технологии ВИЭ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Ветряные ЭС | 0 | 150 | 350 | 950 | 1 650 | 2 650 | 4 150 | 6 150
Малые ГЭС | 0 | 65 | 305 | 588 | 851 | 1 145 | 1 543 | 1 971
ЭС на биомассе | 0 | 20 | 70 | 120 | 200 | 300 | 420 | 580
ЭС на биогазе | 0 | 10 | 25 | 50 | 90 | 150 | 230 | 330
Солнечные ЭС | 0 | 100 | 270 | 490 | 740 | 1 030 | 1 490 | 2 000
Всего: | 0 | 345 | 1 020 | 2 198 | 3 531 | 5 275 | 7 833 | 11 031
Предполагаемые механизмы оплаты ВИЭ :
на ОРЭ – ДПМ ВИЭ (WACC = 14%)
на РРЭ – приобретение э/э, произведенной ВИЭ сетевыми организациями в целях компенсации потерь (оплата через тариф на передачу)
Рекомендуемый объем ввода генерации на ОРЭМ
на основе ВИЭ до 2020 года
Динамика изменения конечной цены на э/э до 2020 года за счет ввода ВИЭ*
на ОРЭ : 3-3,5 %
на РРЭ : ~1 %
Динамика изменения цены * - оценка проведена на основе имеющихся данных

## Slide 9
Меры поддержки ВИЭ в энергетике: предлагаемое решение
Строительство в изолированных районах, перераспределение государственных дотаций в пользу ВИЭ, субсидирование строительства за счет бюджета, обеспечение длинными дешевыми кредитами решило бы проблему окупаемости ВИЭ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
СООБЩЕСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
1. Строить объекты ВИЭ только в изолированных районах, что позволит:
- экономить топливо для существующих дизельных установок
- экономить бюджетные средства, выделяемые для закупки дорогого топлива
2. Обеспечить проекты строительства ВИЭ длинными дешевыми кредитами.
(средства Пенсионного фонда России или кредиты государственных банков).
3. Полный отказ как от механизма ДПМ ВИЭ на оптовом рынке, так и любых других механизмов субсидирования ВИЭ за счет потребителей
4. Не принуждение сетевых организаций к приобретению электроэнергии, произведенной ВИЭ в целях компенсации потерь